# Почвообрабатывающее орудие

« КОСУЛЯ»

универсал

Руководство по эксплуатации

ПМ – У 000 00 РЭ

г. Харьков

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Производитель постоянно расширяет функциональные свойства изделия путём разработки новых конструктивных элементов, навесных инструментов и совершенствования имеющихся.

1 НАЗНАЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

Почвообрабатывающее орудие «Косуля универсал» предназначена для обработки почвы при сельхозработах. В основе действия орудия применяется безотвальный способ вспушивания почвы с использованием фронтального плоскореза – лезвия.

Орудие позволяет выполнять предпосевную подготовку почвы при посадке всех огородных культур, производить прополку, окучивание, копку корнеплодов и т.п.

С помощью этого инструмента можно существенно, в 10 раз и более, ускорить выполнение перечисленных операций при условии рационального размещения посадочных культур на обрабатываемом участке. Для этой цели все культуры необходимо высаживать рядами, расстояние между которыми можно выдерживать такими: 60-70 см. для картофеля, фасоли, огурцов, помидоров, 40 см для лука, чеснока, свеклы и т. п. Бахчевые культуры – с шагом  100 см.

Это орудие эффективно, как на вспаханных огородных участках, так и на землях, которые по той или иной причине не могут быть  обработаны моторизованной сельхозтехникой. В то же время наличие такого орудия позволяет обойтись от использования тяжелой сельхозтехники на приусадебных участках. В этом случае предпосевное вспушивание почвы выполняется с использование фронтального плоскореза, как всего участка, так и ускоренным методом. Последний заключается в следующем: плоскорезом нарезаются посадочные борозды шириной 30 см и шагом соответствующим выбранной культуре. Междурядья при этом не обрабатываются. На вспушенные посадочные полосы можно вносить посевной материал с помощью сеялки точного высева или при внесении посевного материала в канавы, которые выполняются с помощью распашника, крепящегося непосредственно на корпусе плоскореза и расположенного за его лезвием  В эти канавы вносят необходимые удобрения, посадочный материал и закрывают. Операцию закрытия посадочных канав рекомендуется выполнять с помощью специального инструмента запашника, который также крепится на плоскорезе.

Через 1,5 – 2 недели с момента посадки, или с появлением всходов огородных культур, междурядья пропалывают плоскорезом. Преимущество этого способа заключается в том, что до появления массовых всходов культурных растений и без ущерба для них удаётся подавить всходы сорных трав, предотвратить образование корки, а так же существенно повысить аэрацию корневой системы культурных всходов. Глубокая, до 6 – 8 см, прополка обеспечивает подавление всходов дикорастущих трав на 2 – 3 недели. Особенно эффективно рыхление после полива или дождя. Орудие позволяет выполнять его в сжатые сроки, не допуская образования корки.

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Изделие поставляется в сложенном состоянии, обеспечивающее удобство при хранении и транспортировании. Перевод изделия из транспортного состояния в рабочее   максимально упрощено и не требует разборки его на  составные  части.

В таблице 2 приведены наиболее оптимальные варианты комплектности изделия, позволяющие выполнять основные виды работ при обработке почвы.

Таблица 1

| Наименование составной части изделия | Отметка о наличии |
| --- | --- |
| Корпус с рукояткой |  |
| Колесо с металлическим ободом |  |
| Колесо пластиковое обрезиненное |  |
| Фронтальный плоскорез 240 мм |  |
| Фронтальный плоскорез 140 мм |  |
| Сошник |  |
| Распашник |  |
| Окучник - запашник |  |
| Рыхлитель |  |
| Кронштейн для крепления навесных инструментов |  |
| паспорт |  |

Устройство может комплектоваться колесом с металлическим ободом или обрезиненным пластмассовым  колесом. Первое, более широкое, применяется на вспаханных рыхлых почвах. Пластмассовое обрезиненное колесо менее подвержено к налипанию влажной почвы, предпочтительно применять при выполнении прополки и рыхлении почвы.

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

На рис 1 приведено устройство в рабочем состоянии, укомплектованное фронтальным плоскорезом, сошником, на рис 2 приведен плоскорез укомплектованный сошником, на рис. 3 приведен плоскорез укомплектованный распашником,на рис 4 приведен плоскорез, укомплектованный рыхлителем, на рис. 5 приведен плоскорез, укомплектованный окучивателем, на рис. 6 – окучник повернут относительно плоскореза на 180 градусов, выполняя при этом роль запашника (закрытие посадочных канав).

Изделие представляет собой разборную конструкцию и содержит наклонный 1 и горизонтальный 2 кронштейны (рис.), которые сочленены между собой болтом  16 и стойкой 3. Рукоятка 4 крепится на наклонном кронштейне 1 винтом 12 и фиксируется от проворота относительно кронштейна 1 в одном из трех положений стопорным болтом 11.

Рис.1/2

Рис.3

Скоба с распашником

Предназначена для нарезания посадочных борозд и канав различной

глубины. Регулируется  относительно лезвия по высоте. Применяется

при посадке картофеля, рассады и прочих огородных культур.

Рис.4

Скоба с рыхлителем

При прополке разбивает корку, дробит комочки грунта, удаляет

срезанную ботву. Регулируется относительно лезвия по высоте.

Колесо 5 установлено на кронштейне 2 на оси 19. Сама ось ввинчивается в резьбовое отверстие в левой щеке 20 и фиксируется дополнительно от самоотвинчивания контргайкой 15.

Рис.5

Скоба с окучивателем

Позволяет без особых усилий производить окучивание огородных культур.

В зависимости от плотности грунта операция по окучиванию выполняется

в несколько этапов. Окучиватель регулируется относительно лезвия по высоте.

Рис.6

Скоба с запашником

Развернув окучиватель относительно скобы на 180 градусов.

Выполняется операция по закрытию посадочных канав

с посадочным материалом.

В ступице колеса запрессована пластмассовая втулка. Почвообрабатывающий инструмент  6 крепится на кронштейне 2 болтом 7 и дополнительно фиксируется вильчатой тягой 8 и болтом 9.  Конструкция корпуса культиватора позволяет устанавливать на нем различные навесные орудия, в том числе фронтальный плоскорез. Лезвие плоскореза выполнено из высокоуглеродистой стали, имеет двухстороннюю заточку, что позволяет выполнять рыхление почвы и подрезание подземной части растений при движении инструмента в обоих направлениях (от себя и на себя).

При креплении плоскореза в станке следует обратить внимание на то, чтобы фрезерованный горизонтальный паз  на втулке плоскореза был расположен со стороны колеса.

Отличительной особенностью этой комплектации является то, что при выполнении различных работ на земле нет необходимости менять плоскорез на другие инструмены. Наличие съемного кронштейна, который крепится в бонке плоскореза, позволяет устанавливать на нем различные навесные инструменты, распашник, окучник, запашник, рыхлитель. Распашник позволяет выполнять посадочные канавы различной глубины, окучник – для окучивания растений, запашник – закрытие посадочных канав с посадочным материалом, рыхлитель разбивает крупные комки почвы, корку, а также выполняет роль грабелек. Все инструменты регулируются относительно лезвия по высоте.

5 УХОД И ХРАНЕНИЕ

5.1 Перед началом эксплуатации обеспечить жёсткое крепление всех узлов.

5.2. При всех видах почвообрабатывающих работ предохранять режущие кромки лезвий от ударов о твёрдые предметы (камни, металл и т.п.).

5.3. По окончании работ удалить остатки почвы и растений с поверхности изделия.

  - При длительном перерыве в работе, лезвия и резьбы смазать любым минеральным маслом.

5.5. Хранить изделие в сухом помещении.

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует исправное состояние узлов и орудий в течении 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока, обращаться по месту приобретения изделия.

Предложения, пожелания и консультации - по тел. (057) 7163-144.

Отметка ОТК

Дата продажи

Штамп магазина	<< ____ >> ____________________20___г.