Плита конвектор отопительно-варочная

ПКОВ-1/ПКОВ-2

г.  Харьков

# ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Производитель постоянно совершенствует свои изделия, поэтому в данном руководстве могут иметь место некоторые расхождения в сравнении с приобретенным изделием. По просьбе клиента могут быть изготовлены плиты иных габаритов

Ваши замечания и предложения принимаются по тел (.057) 7-163-144

- НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

  - Плита бытовая представляет собой компактную печь, выполненную из стали и предназначена для обогрева помещений и приготовления пищи.

  - Изделие может быть использовано для обогрева дачных домиков, легких построек в сельской местности, мастерских, подсобных помещений, для устройства бань и сауныи т. п.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | Марка плиты |  | ПКОВ1 | ПКОВ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Номинальная тепловая нагрузка | кВт | 15 + 2,5 | 25+2 |
| 2.2 | Вид топлива |  | Дрова, торф, каменный уголь | Дрова, торф, каменный уголь |
| 2,3 | Емкость топки | м3 | 0,0153 | 0,0250 |
| 2.4 | Площадь колосниковой решетки | м2 | 0.06 | 0,07 |
| 2.5 | Площадь варочной плиты | м2 | 0,077 | 0,1 |
| 2,6 | Сечение патрубка крыши, не менее | см2 | 60 | 70 |
| 2.7 | Габаритные размеры: |  |  |  |
|  | Высота (без дополнительных ножек) | мм | 270 | 320 |
|  | Ширина | мм | 280 | 340 |
|  | Длина | мм | 480 | 550 |
| 2.8 | Масса | кг | 20 | 28 |
| 2.9 | Диаметр выходного патрубка для установки дымовой трубы | мм |  |  |

- СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование | Количество, шт |
| --- | --- |
| Плита | 1 |
| Зольник | 1 |
| Решетка колосниковая | 1 |
| Дополнительные ножки | 4 |

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Плита содержит топливную камеру 1 (топку), см. рис. 1, варочную плиту 2, колосниковую решетку 3, поддон 4, в котором расположена  зольниковая коробка 5, дымовой коллектор 6, дымовой патрубок 7, патрубок крепления дымовой трубы 8, топливозагрузочное отверстие с дверцей 9, ножки 10.

Топливная камера плиты выполнена из стальных профильных труб поз.12. Такая конструкция обеспечивает трехкратное увеличение площади соприкосновения нагретых поверхностей топки с омывающим ее воздухом, существенно увеличивая эффективность отвода тепла  в обогреваемое  помещение.

На фотографии хорошо видны профильные трубы из которых выполнена топка печи

В нижней части топливной камеры установлена съемная чугунная колосниковая решетка размером 300 х 200(мм) у плиты ПКОВ1 и 350х200 у плиты ПКОВ2, Подача воздуха в зону горения происходит из полости поддона, а его количество регулируется степенью выдвижения зольниковой коробки относительно переднего торца поддона. В верхней части дымового коллектора приварен дымовой патрубок  и патрубок для установки дымовой трубы (большего диаметра). Последний может иметь в нижней части пояс отверстий и кольцевой шибер для их перекрытия. Эти отверстия предназначены для подачи дополнительного свежего воздуха в дымовую трубу для снижения температуры дымовых газов и, соответственно для предотвращения чрезмерного перегревания стенок дымовой трубы. В момент растопки плиты отверстия необходимо перекрыть кольцевым шибером. При чрезмерном жаре или наличии большого пламени необходимо открыть отверстия.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Сгораемый пол под плитой изолируйте несгораемым листом,  металлическим,  рядом кирпичей и т.п.

5.2 Участки сгораемых стен возле плиты и потолок над плитой необходимо покрыть несгораемым материалом или оштукатурить слоем штукатурки не менее 20 мм.

5.3. Примерная установка печи в помещении приведена на рис.2.

5.4. Дымоходная труба должна быть плотно насажена на выходной наружный патрубок.

5.5.  Дымоходные трубы и колена должны соединяться между собой с заходом не менее 60 мм. Места соединений труб, при необходимости, можно стянуть металлическим хомутом.

5.6. Дымоход должен заканчиваться выше конька крыши строения не мене, чем на 0,5 м.

5.7. Все элементы дымохода должны быть надежно закреплены.

5.8. При варианте выхода дымовой трубы через окно в него установите металлический лист размером не менее трех диаметров трубы, т.е не менее 300 мм.

Конец дымовой трубы необходимо заканчивать вертикальным дымоходом с колпачком для предохранения от разлета искр и предохранения от попадания осадков в полость трубы.

5.9. Проверку и очистку дымовых труб от сажи производить не реже 6 месяцев.

5.10. При эксплуатации плиты запрещается:

- применять для растопки легко воспламеняющиеся жидкости (керосин, бензин и т.п.);

- размещать и сушить сгораемые предметы и одежду на расстоянии менее 1 м от плиты и дымохода;

- устанавливать плиты в общественных местах с массовым пребыванием людей;

- устанавливать плиту в помещениях не имеющих притока воздуха;

- при установки плиты в помещении бани ее необходимо обложить одним слоем  в пол кирпича..

7. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

7.1. Установите плиту в соответствии с рисунком 2 и требованиями настоящего руководства. Дымовая труба одевается на большой патрубок диаметром соответствующим выходному патрубку плиты.

7.2. Участок дымовой трубы, проходящей через холодное помещение, чердак и т.п. должен быть теплоизолирован.

# 8. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1.  Проверьте тягу в дымоходе путем наличия отклонения в топку пламени горящей спички или тонкого листа бумаги, поднесенных к загрузочному окну, следует помнить, что основная тяга появляется после незначительного прогрева полости топки и дымовой трубы.

8.2. Разожгите плиту. Интенсивность горения топлива регулируйте степенью выдвижения зольной коробки из поддона.

8.3. Удаление золы из зольной коробки и прочистку колосниковой решетки производите регулярно перед каждой растопкой плиты.

8.4. Во избежание коррозии изделия не храните его в сыром помещении.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Плита отопительно-варочная ПКОВ-1/2 соответствует технической документации и признана годной для  эксплуатации.

М.П.                                           Дата выпуска____________________

# Контролер ОТК__________________

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует нормальную работу плиты при соблюдении потребителем требований, указанных в настоящем руководстве.

Срок гарантии 12 месяцев со дня продажи.

В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока, обращаться по месту приобретения или в отдел маркетинга по телефону:  (0572) 7-163-144.

# Дата продажи

# Штамп магазина	<< ____ >> ____________________200___г.

Плита конвектор

отопительно-варочная

ПКОВ-1/2

Руководство по эксплуатации 03.00 РЭ